Инструкция к расчету 52 (dcch52 версия 1.0)

1. Введение

В данной инструкции описывается интерфейс программы «Доп. расчет 52» и описываются ключевые моменты использования данного ПО.

Анализ хроматограмм происходит по ГОСТ 31953-2012.

Для начала работы необходимо ознакомится с ГОСТ 31953-2012.

2. Установка

После запуска установочного файла достаточно следовать инструкциям мастера установки. Вид установочного окна приведен на рисунке 2.1. По окончанию установки на рабочем столе появится ярлык программы:  «Доп Расчет52» .

Рис 2.1

Установочный файл можно скачать по адресу указанному в конце инструкции.

3. Интерфейс программы

Рис 3.1

4. Открытие и удаление хроматограмм

Для добавления файлов хроматограмм для расчета используются кнопки «Добавить»  (Рис 4.1) . При нажатии этой кнопки открывается диалог открытия хроматограмм.

Рис 4.1

Рис 4.2

Используя кнопку клавиатуры «ctrl» или «schift» можно выбрать несколько файлов одновременно, после выбора нужных хроматограмм нажать кнопку открыть. Выбранные хроматограммы отобразятся в списке открытых хроматограмм основного окна (Рис 4.2).

Что бы удалить хроматограммы из списка открытых файлов используются кнопки: «Удалить все» и «Удалить» (рис 4.1), а также кнопка клавиатуры «Delete». При нажатии кнопки «Удалить все» будет полностью очищен список файлов и очистятся все результаты расчетов.  При нажатии кнопки «Удалить» или «Delete» будут удалены выбранные хроматограммы.

Просмотреть открытые хроматограммы можно в ПО Хромос,  выбрав нужные хроматограммы в списке открытых файлов и нажать кнопку «Открыть в ПО Хромос» либо совершив двойной щелчок мышью по нужной хроматограмме.

5. Подготовка хроматограмм

Рис 5.1

Что бы хроматограммы корректно распознавались программой при заполнении паспорта хроматограммы в поле «ПРОБА» необходимо вписать концентрацию полученную в результате приготовления раствора в формате:   «XXX мг/л».  Например «0.46 мг/л» (рис 5.1).

Подобное действие необходимо проделать со всеми градуировочными хроматограммами а так же с хроматограммой для проверки градуировок.

Установочный файл можно скачать по адресу:

http://kb.has.ru/ /soft:доп_расчёт_52